## Slide 1
泄漏源 s*（未知）
间歇羽流（隐藏状态）
无人机轨迹与采样点
局地风 / 复杂回流
另一候选源（独立假设）
候选路径（下一步采样）
任务输入 Dₜ
沿航迹的浓度 c、局地风 u、位姿 x 与时间 t
核心任务 由局地观测反推未知源位置
源位置与传播状态相互混淆，不能沿浓度梯度直接找源
任务输出
源概率图 + 估计位置 + 后续采样点
注：不同设施羽流用于展示独立候选假设，不表示同一时刻有两个真实泄漏源。

## Slide 2
RESEARCH FRAMEWORK / 2.1
现有概率定位利用局地观测、源条件预测和主动采样完成闭环
环境困难：风场非均匀且信息不完整；羽流间歇；不同候选源可能产生相近读数
A 实际观测分支
气体浓度 / 命中
cₜ, yₜ, xₜ
实测气体命中图
fᶻᵢ = P(hitᵢ | Dₜ)
B 候选源预测分支
源假设 sᵢ / 地图
局地风 → GMRF
简化二维随机传播
fˢᵢ = P(hitᵢ | S=s)
C 带置信度的逐格地图比较 → 候选源兼容评分 → 二维源位置概率图 P(S | Dₜ)
映射与建模
D 依据源后验与候选源预测差异选择下一采样位置；机器人移动后获得新观测，循环更新概率图。
现有工作的优势：用有限浓度与局地风实现在线概率定位，表达源位置不确定性，并驱动自主采样。
依据 Ojeda et al., IEEE T-RO (2024) PMFS 原理概括；实测气体命中图 ≠ 最终的源位置概率图。

## Slide 3
RESEARCH FRAMEWORK / 2.2 → 2.3
从具体证据失配出发，建立可比较的源条件观测预测与可信后验
仅使用局地测风与实际气体观测；完整真风、真实气团状态只允许用于离线诊断与上界比较
2.2 已发现的局部问题
E3：事件统计不一致
浓度检出与二维中心占格并非同一事件
E3：空间证据放大
未直采格可加重对真源的不利评分
House14：错误后验
快风声明后真源不在90% HPD；根因未定
2.3 拟议研究方案
① 局地风约束的源条件状态
用风历史、几何和源假设预测可能传播状态及其不确定性
② 与实测同尺度的受体响应
比较同位置、同时间窗的浓度/检出事件，而非混合不同统计量
③ 源级可信证据更新
考虑空间外推的共源依赖，避免把相关网格当独立测量
输出与验证
源概率图 / 估计坐标
验证指标
源排名 / Top-5% / HPD
不同风况下的稳定性
预测精度与计算代价
公平基线：原 PMFS → 观测一致的普通二维/三维模型 → 所提方案；先离线检验源判别，再进行独立世界真实闭环。
研究假设图：不是新模块效果证明。不得以真风、隐藏中心或已暴露目标源信息替代可用传感器观测。