## Slide 1
源证据恢复：竞争源判别与主动纠错闭环
M1
源证据微分监督的联合观测生成器
局地风 / 几何条件
风保持约束 Jᵤv = 0
物理教师与生成器
s
源证据导数 ∂ₛ log qθ
源条件联合响应
s₁
s₂
历史联合似然 / 未来联合采样
训练：NLL + 微分弱监督 + 分支补偿
M2
机制差分诊断与可撤销证据回放
实际观测
名义参考
诊断源与机制解释的冲突
撤销旧后缀贡献
按新机制回放并替换
联合后验 P(s,e | Hₜ)
二维源位置概率图
P(s | Hₜ) = Σₑ P(s,e | Hₜ)
M3
容错反证主动观测规划
软联合码本
误拒风险 ≤ α
最坏反证功效 β
输出：下一观测动作 / 航线 Q*
可恢复候选列表
a
原始输入与历史账本
历史气体观测
气体事件
无人机状态 / 动作历史
几何 / 障碍 / 候选源
历史局地风 U₁:ₜ
Hₜ = {aₖ, Uₖ, Yₖ, 唯一 ID}
执行观测块，采集气体与局地风，按唯一 ID 回流历史账本
灰：保留任务与二维地图 蓝：M1 主创新 绿：M2 辅助创新 橙：M3 主动闭环
保留二维源概率地图与主动定位任务；以联合响应、证据回放和反证规划重构内部计算
原始观测只入账一次，保留完整候选源集合
诊断仅提出机制，不作为第二份观测证据
Notes: 依据用户原始 pmfs原方法图.pptx 导入编辑，保留 1600×1000 尺寸、四分区、原生地图/障碍/路径图形、输入—预测—比较—选点闭环布局。SHA256:95cb24f31f63a7003d598f20896c1207d95eb14f77a378dc80915c9491984af6。全部为可编辑 PPT 原生对象。图中地图仅为示意，非实验结果。PMFS: https://arxiv.org/html/2304.08879v3 。M1 母算法：ICML 2025 Conditioning Diffusions Using Malliavin Calculus, https://proceedings.mlr.press/v267/pidstrigach25a.html ; SIGGRAPH Asia 2025 Automatic Sampling for Discontinuities in Differentiable Shaders, https://yashbelhe.github.io/asd/index.html 。M2: ICML 2025 Identifying Biological Perturbation Targets through Causal Differential Networks, https://proceedings.mlr.press/v267/wu25v.html 。M3: IEEE ISIT 2025 Multi-Stage Active Sequential Hypothesis Testing with Clustered Hypotheses, https://arxiv.org/html/2501.11459v2 。实际原生模拟器教师与冻结 House 泛化实验状态见 IMPLEMENTATION_AUDIT.md。

## Slide 2
三模块接口与在线闭环
统一模型输出历史联合似然与未来联合观测；原始观测是唯一证据入口
M1 源证据微分监督
借鉴：随机分析 + 可微渲染
M2 机制诊断与回放
借鉴：计算生物学因果差分网络
M3 容错反证与列表恢复
借鉴：主动序贯检验 + 编码理论
源条件物理教师
输入：几何 G、源 s、随机种子 ξ
风保持提升 + 硬分支边界补偿
联合观测生成器 qθ
输入：历史 Hₜ、动作块 Q、机制 e
目标：NLL + 源证据微分弱监督
两个标准输出接口
历史：log qθ(Hₜ | s,e)
未来：qθ(Oₜ₊₁:ₜ₊ᴸ | Hₜ,Q,s,e)
源—机制差分诊断
输入：Hₜ + M1 源条件名义参考
输出：机制类型 / 起点 / 持续时间
后缀回放与替换
log L新 = log L旧 − 旧后缀 + 新后缀
重算所有受影响的后续状态
源—机制联合后验
固定先验；精确枚举或 π(e)/q(e) 校正
P(s | Hₜ) = Σₑ P(s,e | Hₜ)
联合软码本与挑战列表
输入：M1 联合分布 + M2 联合后验
采样合法动作块，覆盖低后验候选
风险约束反证测试
max β；对所有合法机制误拒率 ≤ α
软译码同时覆盖翻转 / 擦除 / 突发错
执行、译码与恢复
整块执行；观测回流 M2 重估机制
机制版本变化则恢复旧排除候选
似然
后验
唯一观测账本 Hₜ
气体、局地风、动作、时间、观测 ID
保留 PMFS 输出目标
二维源概率地图 + 竞争源 / 机制后验
主动定位闭环
下一动作块 / 航线 + 新观测
动作执行后的原始观测回流；反证判决不重复计入似然
替换 PMFS：前向响应 / 派生地图比较 / 高置信错误后的更新 / 下一测点价值函数
Notes: M1 的高维原生 GADEN 教师接口不应与受控后端验证混淆。M2 诊断输出只用于机制提议与计算调度，不可作为独立观测再次相乘。M3 的风险保证依赖预测分布、机制支持与扰动集合有效；蒙特卡洛概率需要置信修正。固定整个测试动作块后执行，避免中途重规划破坏条件风险预算。M1 未来联合分布直接服务 M3，历史似然直接服务 M2；本页横向底部连线以接口标签说明。三个模块均可独立替换为标准基线进行消融。文献链接见第 1 页备注与 THEORY_AND_PROOFS.md。